## Slide 1
1. 성능과 MAC 확장 특성
RQ1 · 개요
워크로드와 Ethos-U 구성에 따라
추론 실행 비용과 MAC 확장 특성은 어떻게 달라지는가?
2–3
실행 비용과 구성
모델별 총비용 · 연산 그룹별 분포
4
MAC 확장 특성
확장 이득 · 평탄 · 역전
분석 순서

## Slide 2
2. 모델별 실행 비용은 어떻게 다른가?
RQ1 · 실행 비용
모델 간 비용 순위는 평가한 여섯 구성에서 모두 같다. 구성을 바꾼 변동은
모델당 1.1–5.5배인 반면, 한 구성 안에서 모델 간 차이는 146–772배다.
256 MAC · TOTAL cycles · 공통 로그축 · 각 행은 여섯 구성의 값과 그 범위 | 인접 모델 중 범위가 겹치는 쌍은 VWW4–AD MedNet 하나뿐이다 (음영) · Corstone-310·U65와 315·U65는 모든 모델에서 값이 같아 점이 겹친다
300 · U55
300 · U65
310 · U55
310 · U65
315 · U65
320 · U85
구성 간 변동폭
100K
1M
10M
Wav2Letter
1.12×
MobileNetV2
1.90×
YOLO-Fastest
1.64×
AD MedNet
1.79×
VWW4
2.01×
KWS MicroNet
1.23×
RNNoise
5.51×

## Slide 3
3. 실행 비용은 어떤 연산 그룹에 분포하는가?
RQ1 · 비용 구성
Conv 집중은 공통이 아니다 — Wav2Letter는 Conv 그룹이 99.9%인 반면,
RNNoise는 Conv 그룹이 하나도 없고 비용이 전부 미분해·비합성곱 그룹에 있다.
계측 그룹 합계 대비 % · 동일 조건 Corstone-320 · U85-256 · 계측 합계는 각 모델 TOTAL의 97.9–100.0% · 출처 mechanism/U85_GROUP_DIFFERENTIAL.csv
Conv2D
DepthwiseConv2D
미분해 (2종 이상)
비합성곱 (단일)
가장 큰 단일 그룹
Wav2Letter
99.9%
99.5%
KWS MicroNet
83.8%
14.7%
48.9%
AD MedNet
78.7%
17.3%
21.5%
MobileNetV2
55.8%
22.0%
21.8%
15.9%
VWW4
48.2%
26.4%
16.9%
10.2%
YOLO-Fastest
24.2%
30.3%
45.0%
39.0%
RNNoise
88.5%
11.5%
22.7%

## Slide 4
4. MAC 증가의 이득은 언제 줄거나 역전되는가?
RQ1 · MAC 확장
MAC 확장 이득은 모델마다 다르며,
RNNoise의 첫 역전에는 동반된 메모리 조건 변화가 기여한다.
MAC Scale 별 사이클 변화 · 같은 NPU·모델의 최소 MAC 사이클을 1로 하여 정규화 · 가로축 MACs / cycle | 교차표 출처 amendments/x4/run.log 캠페인 C
RNNoise
KWS
AD Medium
VWW
YOLO-Fastest
MobileNetV2
Wav2Letter
MAC 비례 기준선
Corstone-300 · U55 · baseline 32 MAC
0.0
0.5
1.0
1.5
32
64
128
256
Corstone-300 · U65 · baseline 256 MAC
256
512
Corstone-310 · U55 · baseline 32 MAC
32
64
128
256
Corstone-310 · U65 · baseline 256 MAC
0.0
0.5
1.0
1.5
256
512
Corstone-315 · U65 · baseline 256 MAC
256
512
Corstone-320 · U85 · baseline 128 MAC
128
256
512
1024
2048
RNNoise · U85 · TOTAL cycles
MAC
low 전체 프로파일
mid 전체 프로파일
256
36,086
62,086
512
31,086
55,086
low 열 ↓ -5,000
512 행 → +24,000
기본 조합 차 +19,000

## Slide 5
5. 메모리·실행 조건의 영향
RQ2 · 개요
메모리 서비스 조건과 실행 구성에 따라
추론 실행 비용과 MAC 확장 특성은 어떻게 달라지는가?
메모리 서비스
워크로드와 실행 구성
6
데이터 공급
지연 · 동시성 · 대역폭
7
실행 구조
형상 · block · 비용
8
데이터 배치
접근 경로 · 전송 · 비용

## Slide 6
6. 데이터 공급 조건은 실행 비용을 어떻게 바꾸는가?
RQ2 · 메모리 서비스
U85에서는 요청 동시성이 읽기 지연 페널티를 줄였고,
U55에서는 대역폭 완화 후 지연 개선 효과가 커졌다.
RNNoise · U85
100
300
1,000
1
4
16
63
MAXR
ΔTOTAL / ΔRead latency
963
89
256 MAC
512 MAC
RNNoise · U55-256 · TOTAL cycles
EXT cap
읽기 지연 64
읽기 지연 16
효과
50
105,059
103,059
-1.9%
200
77,059
34,059
-55.8%

## Slide 7
7. 형상에 따른 비용 차이는 어느 MAC 구성에서 나타나는가?
RQ2 · 실행 구조
36×1의 추가 비용 19,000 cycles는 256 구성에서 나타났고,
512의 TOTAL은 두 형상에서 같았다.
공간 형상 · H × W = 36
H 6 × W 6
H 36 × W 1
같은 면적 36
같은 채널 수
같은 3×3 커널
3×3 Conv · U85 · TOTAL cycles
6×6 · 256 MAC
31,068
6×6 · 512 MAC
29,068
36×1 · 256 MAC
50,068
36×1 · 512 MAC
29,068
같은 실행의 Vela OFM block (H × W × C)
형상
256 MAC
512 MAC
6 × 6
6 × 6 × 48
6 × 6 × 64
36 × 1
36 × 2 × 16
36 × 2 × 48

## Slide 8
8. 데이터 배치는 어떤 이동과 비용을 바꾸는가?
RQ2 · 데이터 배치
Sram_Only와 Dedicated는 집계 전송량이 같지만,
접근 경로와 실행 비용은 달랐다.
대표 레이어 = Wav2Letter op 15 (7-tap 250→250 Conv2D) · U85-512 · 세 배치 모두 출력 바이트 동일 · OFM block·ublock 동일
가중치와 arena가 놓이는 곳
Sram_Only
DRAM / EXT
SRAM
가중치 + arena
NPU
Shared_Sram
DRAM / EXT
가중치
SRAM
staging + arena
NPU
Dedicated_Sram
DRAM / EXT
가중치 + arena
SRAM
NPU
대표 레이어 · U85-512 · TOTAL cycles (Shared_Sram 기준)
Sram_Only
134,068 -10.1%
Shared_Sram
149,068 기준
Dedicated_Sram
167,068 +12.1%
배치
EXT rd / wr beat
SRAM rd / wr beat
Sram_Only
0 / 0
56,343 / 4,377
Shared_Sram
17,260 / 0
61,820 / 21,586
Dedicated_Sram
56,343 / 4,377
0 / 0
Sram_Only의 SRAM R/W와 Dedicated의 EXT R/W 집계가 일치한다.